## Slide 1
Entwicklung und Umsetzung einer
standardkonformen Kommunikation
für Batteriespeicher
Verteidigung der Bachelorarbeit
Markus Wolf

## Slide 2: Gliederung
Problemexposition
Motivation
Konzept
Umsetzung
Zusammenfassung
Ausblick

## Slide 3: Problemexposition
Ausbau volatiler Erzeugungsstrukturen
Bedarf an Speichermöglichkeiten
Koordination durch Informations- und Kommunikationstechnik
Kontext
Fragestellung
Eignet sich der Standard IEC 61850 (besser als
andere Protokolle) zur Kommunikation
mit Batteriespeichern?
Ziel: Integration ins intelligente elektrische
Energieversorgungssystem

## Slide 4: Motivation
Dezentralisierung
  Zunahme an Netzkomponenten
  Koordination von Akteuren
Interoperabilität
  Einheitliche Kommunikation von Netzkomponenten (IEC 61850)
Kommunikation über IEC 61850 für Batteriespeicher noch nicht Stand der Technik

## Slide 5: Konzept - Anforderungen
Geschäftsanwendungsfälle
Nutzung mobiler Speicher
Arbitrage
Einspeiseprognose einhalten
Bilanzausgleich
Ausgleich von Spitzenlasten
Systemanwendungsfälle
Messwerte / Status abfragen
Sollwerte / Kontrollbefehl vorgeben
Fahrplan / Datei senden
Report bei Wertänderung
Konfiguration
Nichtfunktionale Anforderungen
  Interoperabilität
  Routing
  Kapselung
Informationen
Status / Modus
Messwerte
Steuerung
Anforderungsanalyse
Datenanalyse

## Slide 6: Konzept - Lösungsansätze
 | Feldbus | DNP3 | Modbus TCP | IEC 60870 | IEC 61850
Messwert übertragen | ++ | ++ | ++ | ++ | ++
Reports | -- | ++ | -- | ++ | ++
Fahrplan senden | ○ | + | ○ | ○ | ++
Konfiguration | -- | -- | -- | -- | +
Nichtfunktionale Anforderungen | - | ○ | ○ | ○ | ++
Anforderung
Protokoll /
Bus

## Slide 7: Konzept - Datenmodell
Entwicklung eines formalen Datenmodells
aus Definitionen im Standard
Meta-Modell als Datenstrukturgrundlage
Batteriespezifisches Datenmodell
  Auf Meta-Modell aufbauend
  Speicherung systemrelevanter Daten
  Auswahl notwendiger Services
Standardkonformes Datenmodell für Batteriespeicher

## Slide 8: Konzept - Datenmodell
Meta Modell
Services
ACSI

## Slide 9: Konzept – Konfiguration und Mapping
Transport | TCP
Network | IP
Data Link | Ethernet
Physical | 
Konfiguration
  Besonderheit des Standards
  SCL-Datei definiert Datenstrukturen
  Instanziierung spezieller Datenobjekte
Übersetzen des ACSI
  Beliebige Übertragungsformen möglich
  MMS
    Etablierter Standard
    Definiertes Mapping
ACSI
Informationen
Requests, Responses
Mapping
Übersetzung
MMS
Datenstrukturen
Senden, Empfangen
ACSI
Informationen
Requests, Responses
Mapping
Übersetzung
GOOSE
Ethernet

## Slide 10: Umsetzung
Geschäftsanwendungsfall
  Einspeiseprognose einhalten
Randbedingungen
  Keine Übertragung der Konfigurationsdatei
  Simulation der PV-Anlage durch Modbus Slave
  Verwendung der Programmiersprache C++
Umsetzung
  Batteriespezifisches Datenmodell
  Messwerte / Status abfragen
  Sollwerte / Kontrollbefehl vorgeben
  Konfiguration

## Slide 11: Kommunikationsablauf

## Slide 12: Zusammenfassung - Ergebnis
Der Standard IEC 61850 ermöglicht die Kommunikation mit Batteriespeichern und bietet die Möglichkeit der Integration eines Batteriesystems in ein intelligentes elektrisches Energieversorgungssystem
Anforderungen werden erfüllt
Alle batteriespezifischen Informationen lassen sich abbilden
Services sind hinreichend
Konfiguration durch SCL-Dateien möglich
Konnte durch die Implementierung und Testumgebung gezeigt werden
Identifikation von Anforderungen und Daten
Entwicklung eines Datenmodells
Auswahl von Services
Konzeptionierung der Konfiguration
Umsetzung des Anwendungsfalls „Einspeiseprognose einhalten“
Zusammenfassung
Ergebnis

## Slide 13: Ausblick
Informationssicherheit
Serverlogik für IEC 61850
Andere Smart Grid Technologien

## Slide 14: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 15: Konfiguration
Besteht aus
Parsing
Meta
Modell
Logical
Node
LLN0
(C++) Klassen
Objekt
Instanziierung