## Slide 1: Konzeption einer Prozesskette zur Analyse der Ausführungsdauer von Simulink Modellen auf eingebetteten Systemen
Verteidigung der Masterarbeit
Markus Wolf, Berlin, Mai 2017

## Slide 2: Gliederung
Problemexposition & Motivation
Konzeptentwicklung
Implementierung
Ergebnisse
Ausblick

## Slide 3: Gliederung
Problemexposition & Motivation
Konzeptentwicklung
Implementierung
Ergebnisse
Ausblick

## Slide 4: Problemexposition & Motivation
Zunehmende Anzahl an Hard- und Softwarekomponenten im KFZ
Steigende Anzahl an Anwendungen
Steigende Komplexität der Software
(Rechen-)Ressourcen begrenzt + Echtzeitanforderungen
Modellgetriebene Funktionsentwicklung
Abstrakte Programmbeschreibung
Iterativer Entwicklungsprozess
↯ Aufwändige Laufzeitanalysen auf Binärebene
Algorithmenentwicklung
Softwareimplementierung
Laufzeitanalyse
Laufzeitabschätzungen schon frühzeitig während der Funktionsentwicklung
Notes: Läuft das System auf dem Steuergerät?
Läuft das Konzept auf der Hardware (speziell IAV)
Grobe Abschätzung am Anfang der Entwicklung

## Slide 5: Problemexposition & Motivation
Laufzeitanalyse auf Modellebene
Ohne Codegenerierung
Ohne Kompilierung
Ohne Hardware (Steuergerät)
Ohne fundierte Programmierkenntnisse
Einbettung in den Entwicklungsprozess (Matlab/Simulink)
Algorithmenentwicklung
Softwareimplementierung
Laufzeitanalyse
↯
↯

## Slide 6: Gliederung
Problemexposition & Motivation
Konzeptentwicklung
Implementierung
Ergebnisse
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 7: Konzeptübersicht
Teil I
Konzeptschema

## Slide 8: Konzeptentwicklung Prozesskette Teil I
Ausnutzen der Modularität von Simulink Modellen
Funktionsblöcke werden einzeln analysiert
Summe der Einzelanalysen ergibt Gesamtanalyse
Aufbau einer Laufzeit-Tabelle (Lookup Table)
Analysedaten werden aufgenommen und wiederverwertet
Codegenerierung, Kompilierung und Hardware nicht mehr nötig

## Slide 9: Konzeptentwicklung Aufbau einer Lookup Table
Blockname | Prozessortakte | Standardabweichung
Product | 5 | 1
Sum | 4 | 1
Laufzeiten schwanken
Laufzeitmessung mit Standardabweichung
Kein fester Wert pro Block zuweisbar
Abhängig von vielen Variablen
 Definieren von Laufzeitfunktionen
Blockname | Prozessortakte | Standardabweichung
Lookup Table | rte.lookuptable(handle) | 10,6
Assignment | rte.assignment(handle) | 5,5

## Slide 10: Konzeptübersicht
Teil II
Teil I

## Slide 11: Konzeptentwicklung Prozesskette Teil II
Modellanalyse zur Untersuchung des aktuellen Simulink Modells
Untersuchen des Modellaufbaus
  Kontrollfluss
  Schleifen
  Blockparameter
(Excel-)Tabelle auslesen
Berechnung der Laufzeitschätzung

## Slide 12: Konzeptentwicklung Aufbau und Ablauf
Laufzeitanalyse-Toolbox
  Eingebettet in Matlab/Simulink
  Führt Analyse anhand von Modell und Laufzeittabelle durch
  Enthält Funktionsblock zur selektiven Analyse

## Slide 13: Gliederung
Problemexposition & Motivation
Konzeptentwicklung
Implementierung
Ergebnisse
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 14: Implementierung Vermessung der Funktionsblöcke
Laufzeit - Messmodell
Einfügen von Assemblerbefehlen durch Funktionsblock
Speichern der Messwerte in „Data Store Memory“-Blöcken
Analysetool (ControlDesk) zum Aufnehmen von Messreihen

## Slide 15: Implementierung Vermessung der Funktionsblöcke
Laufzeitmessung mit „Performance Monitor“
Einfügen von Assemblerbefehlen durch Funktionsblock
Speichern der Messwerte in „Data Store Memory“-Blöcken
ControlDesk zum Aufnehmen von Messreihen

## Slide 16: Konzeptübersicht Implementierung
Toolbox
Funktionen zur Modellanalyse und Auswertung der Laufzeittabelle

## Slide 17: Implementierung Modellanalyse
Toolbox Funktionen (Modellanalyse)
  Lookup-Table-Auswertung
  Berechnung der Laufzeitschätzung
Funktionsblock
Initialisierung
  rte.init(‘lookupTable.xlsx‘);
Einfach über „Set-Path“ hinzuzufügen

## Slide 18: Gliederung
Problemexposition & Motivation
Konzeptentwicklung
Implementierung
Ergebnisse
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 19: Evaluierung
Evaluierung des Konzepts anhand drei verschiedener Modelle
Modell | Blockanzahl | Beschreibung
Temperaturmodell | 160 | Temperaturmodell eines Dieselabgasstrangs, in Bricks unterteilbar
DPF-Monitor | 366 | DPF-Überwachung durch Differenzdruckmessung, Parameterschätzung mit Kalman-Filter
Lambda-Regelung (Gas) | 756 | Lambda-Regelung für Gasmotor, Luftpfad-Modell, OBD-Funktion

## Slide 20: Ergebnisse Temperaturmodell (6 „Bricks“)
Laufzeitschätzung für das Temperaturmodell
10,2% Überschätzung
Abweichung entsteht durch Optimierung während der Codegenerierung und Kompilierung sowie Ausführung auf der Hardware
10,2% Abweichung ist im Toleranzbereich für eine erste Schätzung

## Slide 21: Ergebnisse Temperaturmodell
Temperaturmodell: Laufzeit in Abhängigkeit der „Bricks“
Anzahl an Bricks
Laufzeit (ns)
Schätzung
Messung
sigma
2 sigma

## Slide 22: Ergebnisse DPF-Monitor-Modell
Laufzeitschätzung für das DPF-Monitor-Modell
11,4% Überschätzung
Kalman-Filter-Subsystem mit 289 Takten und Standardabweichung von 20 Takten sehr gut abgeschätzt
11,4% Abweichung ist im Toleranzbereich für eine erste Schätzung

## Slide 23: Ergebnisse Lambda-Regelung
Laufzeitschätzung für die Lambda-Regelung
8,2% Unterschätzung
Unterschätzung aufgrund von L2-Cache Zugriffen ↔ Programm passt nicht vollständig in L1-Cache
-8,2% Abweichung ist im Toleranzbereich, jedoch muss das Konzept um Speicherzugriffe erweitert werden.

## Slide 24: Ergebnisse Zusammenfassung
Konzept konnte validiert werden
Laufzeitanalyse auf Modellebene möglich
Ohne steten Einsatz von Codegenerierung, Kompilierung und Hardware
Mit Abweichungen von durchschnittlich 9,9%
Einfache Integration in den Entwicklungsprozess
Einmaliger Aufwand bei der Erstellung einer Lookup Table
↯ „Tiefere“ Speicherzugriffe können nicht abgebildet werden
Erste Schätzungen sind mit guter Genauigkeit möglich. Das Konzept muss jedoch um Laufzeiten für Speicherzugriffe angepasst werden.

## Slide 25: Gliederung
Problemexposition & Motivation
Konzeptentwicklung
Implementierung
Ergebnisse
Ausblick

## Slide 26: Ausblick
L2-Cache- und Hauptspeicherzugriffe analysieren
Erweiterung durch GUI und Annotations
Wissen über „Simulink Coder“ – Codegenerierung

## Slide 27
Markus Wolf
IAV GmbH
Carnotstraße 1, 10587 Berlin markus.wolf@st.ovgu.de
www.iav.com
Bild-Quellen:
Zahnrad: http://www.iconsdb.com/caribbean-blue-icons/time-icon.html
Stoppuhr: https://www.intraworlds.com/gears-blue-l/

## Slide 28: Ergebnisse Temperaturmodell (6 „Bricks“)
Laufzeitverteilung des Temperaturmodells (6 „Bricks“)
Abtastzeit: 0,01s
Berechnungszeit pro Abtastschritt
1 Takt ≙ 1,25ns

## Slide 29: Ergebnisse DPF-Monitor-Modell
Laufzeitverteilung des DPF-Monitor-Modells
Abtastzeit: 0,01s
Berechnungszeit pro Abtastschritt
1 Takt ≙ 1,25ns

## Slide 30: Ergebnisse Lambda-Regelung
Laufzeitverteilung des Lambda-Regelungs-Modells
Abtastzeit: 0,01s
Berechnungszeit pro Abtastschritt
1 Takt ≙ 1,25ns

## Slide 31: Ergebnisse Lambda-Regelung
Lambda-Regelung L1-Cache Misses

## Slide 32: Ergebnisse Lambda-Regelung
Lambda-Regelung ohne L2-Cache Zugriff
19,2% Überschätzung

## Slide 33: Anforderungsanalyse
Durchschnittliche Verteilung der Funktionsblöcke in Simulink
51,3% tragen nicht zur Laufzeit(-schätzung) bei

## Slide 34: Anforderungsanalyse
Durchschnittliche Verteilung der Funktionsblöcke in Simulink